## Slide 1
TN Edwin Giovanny Paipa

## Slide 6
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.1
Revisión del proceso de diseño y pruebas del prototipo funcional (Bote de reacción fluvial) en TRL 4 realizados en el 2020, con el fin de adaptarlo a la operación fluvial del río Atrato
METODOLOGÍA
Revisión de:
Requerimientos de diseño para el
Bote de Reacción Fluvial – BRF
2. Proceso de diseño:
Sistema de propulsión
Disposición de equipos
Acomodación y acabados
Planos emitidos
3. Realización de pruebas en el prototipo:
Prueba de velocidad
Prueba de racio de giro
Prueba de maniobrabilidad en ZigZag
RESULTADOS

## Slide 7: ACTIVIDADES Objetivo 1 – 59.4%
100%
Actividad 1.1
Revisión del proceso de diseño y pruebas del prototipo funcional (Bote de reacción fluvial) en TRL 4 realizados en el 2020, con el fin de adaptarlo a la operación fluvial del río Atrato.
100%
Actividad 1.2
Caracterización del estado actual de las normas técnicas para el diseño, construcción y operación de embarcaciones fluviales y análisis de oportunidad para la adopción/adaptación de normas aplicables.
100%
Actividad 1.3
Revisión de la operación fluvial en el río Atrato teniendo en cuenta aspectos energéticos, geográficos y ambientales, con acompañamiento de actores interesados de la comunidad y la academia local.
100%
Actividad 1.4
Estudio para la identificación de nodos de transporte y su infraestructura de soporte para la operación fluvial en el río Atrato y estimación de flujos de transporte de carga y pasajeros.
0%
Actividad 1.5
Especificaciones de desempeño y restricciones al diseño para la embarcación ecoamigable de propulsión eléctrica a partir de los aspectos técnicos, logisticos y ambientales.
DURACIÓN MES
INICIO FIN
1 1
1 12
1 7
2* 7*
6* 8*

## Slide 8
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.1
RESULTADOS
Bote de Reacción Fluvial – BRF
Planos emitidos
Nivel de esfuerzos en el costado de la embarcación

## Slide 9
Caracterización del estado actual de las normas técnicas para el diseño, construcción y operación de embarcaciones fluviales y análisis de oportunidad para la adopción/adaptación de normas aplicables.
ACTIVIDADES Objetivo 1 - Actividad 1.2
Los comités analizados en la construcción del normograma son:
CEN/TC 15 - Embarcaciones de navegación interior
CEN/TC 464 Pequeñas embarcaciones
ISO/TC 8 - Barcos y tecnología marina
ISO/TC 188 - Pequeñas embarcaciones
ISO/TC 207 - Gestión ambiental para abordar los impactos ambientales y climáticos
Se ha realizado una recopilación de normas para el diseño de grandes y pequeñas embarcaciones, para un total de 626 normas que se han clasificado según diferentes categorías.

## Slide 10
ACTIVIDADES Objetivo 1 - Actividad 1.2
Estructura del casco
Planta propulsora
Planta eléctrica
Mando y vigilancia
Sistemas auxiliares
Habitabilidad y equipamiento
Arquitectura naval y seguridad
Generalidades y administración
Chart: Grupos Constructivos
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 000
Total | 25 | 26 | 16 | 46 | 230 | 43 | 56 | 28
Clasificación de las 626 normas para priorización:
Chart: Categoría
| Calidad | Construcción | Diseño | Mantenimiento | Seguridad
 | 161 | 96 | 217 | 21 | 128

## Slide 11
ACTIVIDADES Objetivo 1 - Actividad 1.2
Categorías para la preselección de priorización de normas:
1. No adoptadas
2. Aplicables a embarcaciones con eslora < 10 m
3. Aplicables en electromovilidad y eco-amigabilidad
4. Normas del comité ISO/TC 188
ISO 8846:1990 | Pequeñas embarcaciones - Dispositivos eléctricos - Protección contra la ignición de los gases inflamables circundantes
ISO 25197: 2020 | Embarcaciones pequeñas: sistemas de control eléctrico / electrónico para la dirección, el cambio y el acelerador
ISO/TS 23625:2021 | Embarcaciones pequeñas: Baterías de iones de litio
ISO 8849:2003 | Pequeñas embarcaciones. Bombas de sentinas eléctricas de corriente continua. (ISO 8849:2003)
ISO 10133:2012 | Pequeñas embarcaciones. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente continua a muy baja tensión. (ISO 10133:2012).
ISO 12133:2011 | Pequeñas embarcaciones: sistemas de detección de monóxido de carbono (CO)
ISO 14509-2:2008 | Pequeñas embarcaciones. Ruido aéreo emitido por las embarcaciones de recreo a motor. Parte 2: Evaluación del ruido utilizando embarcaciones de referencia. (ISO 14509-2:2006)
ISO 14509-3:2009 | Pequeñas embarcaciones. Ruido aéreo emitido por embarcaciones de recreo a motor. Parte 3: Evaluación del ruido utilizando procedimientos de cálculo y medición. (ISO 14509-3:2009).
ISO 16315:2016 | Pequeñas embarcaciones. Sistema de propulsión eléctrica
ISO 16180:2013 | Pequeñas embarcaciones. Luces de navegación. Instalación, ubicación y visibilidad .(ISO 16180:2013).
ISO 19009:2015 | Pequeñas embarcaciones. Luces de navegación eléctricas. Prestaciones de las luces LED .(ISO 19009:2015).
ISO 18854:2015 | Pequeñas embarcaciones. Medición de las emisiones de los gases de escape de los motores alternativos de combustión interna. Medición de las emisiones de gas y de partículas en banco de ensayos. (ISO 18854:2015).
Vista de Normograma

## Slide 12
Revisión de la operación fluvial en el río Atrato teniendo en cuenta aspectos energéticos, geográficos y ambientales, con acompañamiento de actores interesados de la comunidad y la academia local.
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.3
Marco legal y normativo técnico y ambiental de la operación fluvial en Colombia
La navegación fluvial en el río Atrato
  Operación
  Infraestructura fluvial
Identificación de actores interesados analizados desde la quíntuple hélice
Condiciones geográficas e hidrográficas del río Atrato
Relación entre la operación fluvial y las condiciones ambientales en el río Atrato
Identificación de modos energéticos del inventario de la operación fluvial en el río Atrato
Instrumentos de ordenamiento territorial relacionado con aspectos energéticos y geográficos para la operación fluvial del Atrato
La revisión se hizo con base en el siguiente lineamiento:

## Slide 13
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.3
Conclusiones:
La Sentencia T-622/16 declara al río Atrato como Sujeto de Derechos
No hay información de operación fluvial en el río Atrato, en cuanto a volúmenes transportados, tipos de mercancías y tipo de flota
En su lugar se empleó información de población, estado físico de infraestructura de muelles, disponibilidad de infraestructura energética y zonas ambientalmente protegidas
Toda la información recopilada en esta actividad es insumo para la selección de nodos en los que operará la embarcación.
Un río con derechos
Fuente: UPB, 2018

## Slide 14
Estudio para la identificación de nodos de transporte y su infraestructura de soporte para la operación fluvial en el río Atrato y estimación de flujos de transporte de carga y pasajeros.
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.4
Métodos de decisión multicriterio
Metodología para la priorización de nodos de transporte en el Río Atrato
  Fase I. Definición y estructuración del problema
  Fase II. Descripción de alternativas potenciales.
  Fase III. Elección de conjunto de criterios y método de evaluación
  Fase IV. Construcción de matrices
  Fase V. Proceso de selección

## Slide 15
Objetivo: Priorizar nodos de transporte.
Ambientales
Poblaciones aledañas.
Ecosistema estratégico
Infraestructura y/o facilidad de gestión de residuos sólidos
Ecosistema productivo
Uso especial recreativo
Técnicos
Económicos
Demográficos
Proyectos futuros
Número de embarcaderos
Tipo de infraestructura del embarcadero.
Disponilbilidad energética
Disponibiidad de infraestructura energética
Continuidad del servicio de energía
Posibilidad de intermodalidad
Infraestructura adaptada al Cambio Climático
Turbo
Carmen del Darién
Vigía del fuerte
Bellavista, Bojayá
Quibdó
Medio Atrato
Potencial de volúmenes de carga y pasajeros
Riosucio
Objetivo
Factores
Criterios
Subcriterios
Alternativas
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.4
Estructuración jerárquica del problema

## Slide 16
ACTIVIDADES Objetivo 1- Actividad 1.4
Chart: 
| Medio Atrato | Bojayá | Vigía del Fuerte | Carmen del Darién | Turbo | Quibdó | Riosucio
 | 0.095 | 0.095 | 0.104 | 0.109 | 0.177 | 0.205 | 0.215
RESULTADO: Clasificación final de las alternativas de nodos priorizables en el tramo navegable desde Quibdó hacia Turbo en el río Atrato
Distancias entre nodos en el tramo navegable desde Quibdó a Turbo en el río Atrato
Nota: Datos de distancias tomados de Armada Nacional – República de Colombia (2023)
Nota: Resultado de investigación

## Slide 17: ACTIVIDADES Objetivo 2 – 32%
Actividad 2.1.
Estudio de vigilancia tecnológica en movilidad fluvial eléctrica para el transporte fluvial de pasajeros.
Actividad 2.2.
Análisis y selección de alternativa óptima aplicable teniendo en cuenta las limitaciones geográficas, técnicas, socioeconómica y ambientales.
Actividad 2.3.
Estimación de impactos energéticos y ambientales de las alternativas de electromovilidad fluvial
100%
5%
DURACIÓN MES
INICIO FIN
1 4
7 10
1 12
100%

## Slide 18: ACTIVIDADES Objetivo 2 – Actividad 2.1.
Estudio de vigilancia tecnológica en movilidad fluvial eléctrica para el transporte fluvial de pasajeros.
Se ha avanzado en la revisión tecnológica de movilidad fluvial, esta informacion se presenta en la tabla:
Hynova 40 – bote con sistema de propulsión alimentado por celdas de combustible (h2) - Francia
SILENT 60 – Bote con sistema de propulsión alimentado por generador diésel y energías renovables - Austria

## Slide 19: ACTIVIDADES Objetivo 2 – Actividad 2.1.
ÍTEM​ | PROVEEDOR​ | SISTEMA​ | POTENCIA​ | BATERÍA​ | PRECIO​ | TIEMPO DE ENTREGA | RESTRICCIONES​ | PAÍS​ | NOMBRE DE CONTACTO​ | TELÉFONO DE CONTACTO​ | TIPO DE PRODUCTO​
1​ | EVOY​ | Evoy Breeze outboard​ | 90 Kw / 120 Hp​ | 2 x Evoy battery 63 Kwh​ | € 109.700,00 ​ | 50 semanas​ | Tiempos de entrega a partir del​ proximo año / Sin envío a Colombia | Noruega​ | Thomas Mordt Kolstad ​ | +47 90639263 ​ | Motores eléctricos fuera de borda e intraborda​
 |  | Evoy Breeze inboard​ | 90 Kw / 120 Hp​ | 4 x Evoy battery 63 Kwh​ | € 104.700,00 ​ | A partir del 2024​ | Tiempos de entrega a partir del​ proximo año / Sin envío a Colombia ​ |  | Martin Inge Eikås​ | +47 99748810​ | 
2​ | Fabricante:Torqueedo​ | 2 x Deep Blue 50 outboard​ | 2 x 50kw / 80 Hp​ | 2 x Deep Blue 40 Kwh (I3-type)​ | € 193.599,54 ​ | A convenir con el proveedor​ | Instalacion del sistema demora ​3 meses ​ | Colombia​ | Santiago Maya​ | 3127813049​ | Motores eléctricos fuera de borda e intraborda​
 | Representante: ​Motoborda​ | 2 x Deep Blue 100i inboard​ | 2 x 100kw​ | 4 x Deep Blue 40 Kwh (I3-type)​ | ​ | A convenir con el proveedor​ | Instalacion del sistema demora ​3 meses |  |  |  | 
3​ | Vision Marine Technology​ ​ | Emotion 180 E​ | 110 kw / 180 Hp​ | 2 x Emotion battery 63 Kwh​ | 100.000,00 CAD ​ | A la espera de informacion​ | Requisito enviar el casco para la integracion con el sistema ​​a la planta de Vision ​Marine en Canada​ | Canadá ​ | Darío Gómez​ | 1 450 051 7009​ | Motores eléctricos fuera de borda e intraborda​
4​ | Pure Water Craft​ | Pure Outboard Sistem​ | 25 kw / 50 Hp​ | 2 x Pure Water battery 8.6 Kwh​ | $ 25.000,00 ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | USA​ | Jason Farris​ | ​ | Motores eléctricos fuera de borda​
5​ | E-TECH​ | E-tech 14 pods​ | 16.6 Kw​ | Lithium Battery Pack​ | ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | Polonia​ | Norbert Fryca​ | +48 606 219 712​ | Motores eléctricos fuera de borda e intraborda​
Cuadro Comparativo De Alternativas De Propulsión.

## Slide 20: ACTIVIDADES Objetivo 2 – Actividad 2.1.
ÍTEM​ | PROVEEDOR​ | SISTEMA​ | POTENCIA​ | BATERÍA​ | PRECIO​ | TIEMPO DE ENTREGA | RESTRICCIONES​ | PAÍS​ | NOMBRE DE CONTACTO​ | TELÉFONO DE CONTACTO​ | TIPO DE PRODUCTO​
6​ | Hyperelectric Marine​ | HyperElectric Motor​ | 276 kw / 370 Hp​ | No manejan batería​ | ​ | A la espera de informacion​ | No manejan batería para ​el sistema​ | USA​ | Michael Westrick​ | (877) 497-3723​ | Motores eléctricos fuera de borda​
7​ | Water World​ | Electric Drive System​ | 15 kw​ | 13 Kwh​ | ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | USA​ | ​ | +31 561 451 636​ | Motores eléctricos fuera de borda​
8​ | E'dyn Marine​ | E'dyn 2035​ | 20kw / 27,2 Hp​ | 15 Kwh battery​ | ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | Eslovenia​ | ​ | 386 3 839 15 30​ | Motores eléctricos fuera de borda​
9​ | Aqua Watt​ | Green Power​ | 42 Kw / 52 Hp​ | 144v 200 Ah​ | ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | Austria​ | ​ | (0)4272 82 256​ | Motores eléctricos fuera de borda​
10​ | Elco​ | EP-50 ​ | 26.4 Kw / 50 Hp​ | 12V 220 Ah​ | $ 16.614,00 ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | USA​ | ​ | 877-705-1534​ | Motores eléctricos fuera de borda e intraborda​
11​ | Epropulsion​ | Navy 6.0 Evo​ | 6 kw / 9.9 Hp​ | 9 Kwh​ | ​ | A la espera de informacion​ | Baja potencia​ | USA​ | ​ | ​ | Motores eléctricos fuera de borda​

## Slide 21: ACTIVIDADES Objetivo 2 – Actividad 2.2.
Análisis y selección de alternativa óptima aplicable teniendo en cuenta las limitaciones geográficas, técnicas, socioeconómicas y ambientales.
ALCANCE: Análisis comparativo de las configuraciones de propulsión para el bote de transporte de carga y pasajeros en el río Atrato ECOTEA ofertadas por diferentes proveedores y definir el sistema de propulsión de la embarcación.
Nomenclatura | Configuración | Motor | Batería | Marca
A | Deep Blue Outboard | 2 x 50 kW | 2 x 40 kWh | Torqeedo
B | Deep Blue Inboard | 2 x 100 kW | 4 x 40 kWh | Torqeedo
C | Deep Blue Inboard | 1 x 100 kW | 2 x 40 kWh | Torqeedo
D | Deep Blue Outboard | 1 x 50 kW | 2 x 40 kWh | Torqeedo
E | Deep Blue Inboard | 1 x 50 kW | 2 x 40 kWh | Torqeedo
F | Deep Blue Advance | 1 x 50 kW | 1 x 40 kWh | Torqeedo
G | Deep Blue Advance | 2 x 50 kW | 2 x 40 kWh | Torqeedo
H | Deep Blue Advance | 2 x 100 kW | 4 x 40 kWh | Torqeedo
I | Breeze Outboard | 2 x 90 kW | 2 x 63 kWh | Evoy
J | Breeze Inboard | 2 x 90 kW | 2 x 63 kWh | Evoy
K | Storm Outboard | 1 x 225 kW | 1 x 126 kWh | Evoy
L | Emotion 180 E | 2 x 110 kW | 2 x 63 kWh | Vision Marine
Características de los Sistemas de Propulsión a evaluar
Entre los sistemas a evaluar se encuentran instalaciones fuera de borda e intraborda.
Potencia Aprovechada.
Relación Peso/Potencia.
Área de Sistema de Propulsión.
Volumen de Sistema de Propulsión.
Tiempo de Recarga del Sistema de Baterías.
Ciclo de Vida Sistema de Baterías.
Alcance.
Autonomía.
Emisiones de Gases.
Volumen de Agua Desplazada Por el Peso del Sistema.
Representación y Taller Autorizado de La Marca
Criterios de evaluación para cada una de las alternativas

## Slide 22: ACTIVIDADES Objetivo 2 – Actividad 2.3.
Estimación de impactos energéticos y ambientales de las alternativas de electromovilidad fluvial.
Las emisiones calculadas fueron obtenidas a partir del procesamiento de datos técnicos, tales como potencia de motores, autonomía y alcance para calcular la energía necesaria por kilómetro recorrido, este último fue ingresado al software SimaPro versión PhD asociado a la generación de energía en Colombia obteniendo las emisiones de CO2 en todo el recorrido (479 km) de estudio.
Emisiones de CO2 equivalente calculadas a partir de la generación de energía. Tomada de Software SimaPro (2023).

## Slide 23: ACTIVIDAES Objetivo 3
0%
0%
0%
0%
Diseño basico de ingenieria de producto del grupo 200 – 500 (sistema de propulsion y equipos auxiliares) de alternativa tecnologica
Diseño básico de ingeniería de producto del grupo 300 – 400 (sistema de generación eléctrica y equipos de comunicaciones) de alternativa tecnológica.
Diseño básico de ingeniería de producto del grupo 600 (equipamiento y habilitación) de la alternativa tecnológica
DURACIÓN MES
INICIO FIN
6 12
Diseño básico de ingeniería de producto del grupo 100 (casco y estructura) de la alternativa tecnológica.
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
6 12
6 12
6 12
0%
0%
0%
0%
Actividad 3.5
Actividad 3.6
Actividad 3.7
Actividad 3.8
Cálculos de arquitectura naval de la alternativa tecnológica.
Adecuación del grupo 100 (casco y estructura) de la alternativa tecnológica
Construcción del 200 – 500 (sistema de propulsión y equipos auxiliares) de la alternativa tecnológica.
0%
Actividad 3.9
Construcción del 200 – 500 (sistema de propulsión y equipos auxiliares) de la alternativa tecnológica.
Construcción del grupo 600 (equipamiento y habilitación) de la alternativa tecnológica.
6 12
6 12
13 18
13 18
13 18

## Slide 24: ACTIVIDADES Objetivo 4
DURACIÓN MES
INICIO FIN
16 19
16 19
19 20
0%
0%
0%
0%
Actividad 4.1
Actividad 4.2
Actividad 4.3
Actividad 4.4
0%
0%
Actividad 4.5
Actividad 4.6
Aplicación de normas técnicas adoptadas con el fin de ser tenidas en cuenta en los protocolos de pruebas de la embarcación
Generación de protocolos de pruebas para la embarcación fluvial en el Canal del Dique el cual se adapta al entorno previsto simulado
Ejecución de pruebas en el proceso de validación aplicadas en el entorno previsto simulado
Análisis de resultados obtenidos en el proceso de validación
Desarrollo del modelo de Análisis de Ciclo de Vida de la embarcación
Certificación por parte de un organismo de normalización en base al cumplimiento de requisitos de las normas adaptadas/adoptadas
21 22
13 22
13 22

## Slide 25: ACTIVIDADES Objetivo 5 – 11%
DURACIÓN MES
INICIO FIN
1 24
12 24
3 24
Actividades de apropiación social de conocimiento relacionado con la electromovilidad fluvial y talleres participativos
Curso de electromovilidad
Redacción de artículos científicos
17%
70%
20%
10%
Actividad 5.1
Actividad 5.2
Actividad 5.3
Actividad 5.4
0%
0%
Actividad 5.5
Actividad 5.6
Redacción del libro
Divulgación de normativas técnicas aplicables para el diseño, construcción y operación de embarcaciones
Generación de manual de operación y mantenimiento de embarcación fluvial eléctrica construida y su infraestructura de soporte
12 24
1 24
16 22
Socialización de resultados ante las autoridades y partes interesadas del transporte fluvial
50%
Actividad 5.7
17%
Actividad 5.8
Apoyo a la formación doctoral
1 24
1 24

## Slide 26
ACTIVIDADES Objetivo 5
Vinculación de estudiantes y jóvenes investigadores
Rol | Nombre | Informe | Ponencia | Artículo
Estudiante de Doctorado | Yamileth Aguirre Restrepo | X | X | X
Estudiante de Maestría | Leonardo Bohórquez Maldonado | X | X | X
Joven Investigador | Silvana Consuelo Castañeda Pérez | X |  | 
Joven Investigador | Nora Carolina Romero Sierra | X |  | 

## Slide 27
Boletín 1.
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.1
Con la participación del equipo ambiental para incorporar alternativas eco-ambientales desde etapas tempranas de la construcción de las embarcaciones.
Visita técnica a las instalaciones administrativas y operativas de COTECMAR
Taller sobre la organización de COTECMAR
Taller de socialización área técnica de COTECMAR
Presentación Sistema de Gestión Ambiental de COTECMAR
Resultados del taller
Recomendaciones basado en ISO 14001
Compromisos
Listado de materiales
Aspectos ambientales
Esquema de agua dulce y salada
Informe de sostenibilidad
Análisis de calidad de agua
Articulación de equipos ambientales
Talleres participativos: “Conociendo la Industria Naval”

## Slide 28
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.1
Actividades de apropiación social de conocimiento relacionado con la electromovilidad fluvial
Ponencias nacionales:
1. Aporte de la Armada Nacional al “XI Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y Automatización, CIMM 2023”

## Slide 29
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.1
Ponencias nacionales:
2.“Diseño eléctrico eficiente”
En VIII International Ship Design & Naval Engineering Congress.

## Slide 30
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.1
Ponencias nacionales:
3. “Proposals for the use of alternative energies in the naval, maritime and river industry”
En VIII International Ship Design & Naval Engineering Congress.

## Slide 31
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.1
Asistencia a evento nacional:
1. “12 a Colombia Genera”

## Slide 32
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.1
Actividades de apropiación social de conocimiento relacionado con la electromovilidad fluvial.
Ponencias internacionales:
“La electromovilidad fluvial y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible.”
“Análisis de Ciclo de Vida para una embarcación eléctrica ecoamigable, para navegación en el Río Atrato, Colombia.”
“Alternativas tecnológicas para una movilidad fluvial sostenible en Colombia”

## Slide 33
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.2
Curso de electromovilidad:

## Slide 34
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.3
Redacción de artículos científicos.
1. Technological Alternatives for Electric Propulsion Systems in the Waterway Sector - Categoría A2
Sometimiento del artículo por parte de la revista ToMS

## Slide 35
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.3
Redacción de artículos científicos.
2. A LIFE-CYCLE ASSESSMENT TO EVALUATE THE EMISSIONS OF DIFFERENT TECHNOLOGIES: A BATTERY-POWERED PROPULSION IN THE MAGDALENA RIVER SECTION OF A LOW-DRAFT PASSENGER SHIP- Categoría A1

## Slide 36
Primera propuesta de contenido del libro
ACTIVIDADES Objetivo 5 Actividad 5.4

## Slide 37
Socialización de resultados ante las autoridades y partes interesadas del transporte fluvial.
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.7
Primera socialización ante la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT)
Boletín
Planilla de asistencias

## Slide 38
Segunda socialización de resultados, para completar el 100% de avance.
Se seguirán realizando actividades de socialización.
Planilla de asistencias.
Boletín 1.
ACTIVIDADES Objetivo 5 – Actividad 5.7
Boletín

## Slide 39: AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO
11,6%

## Slide 40: PRESUPUESTO APROBADO
RUBRO | FINANCIADO | CONTRAPARTIDA EFECTIVO | CONTRAPARTIDA EN ESPECIE | VALOR TOTAL
Actividades de difusión | $ 69.750.000 | $ - | $ - | $ 69.750.000
Apoyo formación doctoral | $ 30.000.000 | $ - | $ - | $ 30.000.000
Asesorías especializadas | $ 35.000.000 | $ - | $ 35.000.000 | $ 70.000.000
Equipos | $ 1.114.000.000 | $ - | $ 750.601.088 | $ 1.864.601.088
Gastos de administración | $ 120.300.336 | $ - | $ - | $ 120.300.336
Gastos de desplazamiento | $ 49.292.000 | $ - | $ - | $ 49.292.000
Material bibliográfico | $ 5.000.000 | $ - | $ 50.141.569 | $ 55.141.569
Materiales e insumos | $ 233.500.000 | $ - | $ 10.000.000 | $ 243.500.000
Personal científico | $ 376.378.880 | $ 8.800.000 | $ 643.680.384 | $ 1.028.859.264
Personal de apoyo | $ 650.278.784 | $ - | $ 6.720.000 | $ 656.998.784
Personal formación de alto nivel | $ 129.000.000 | $ - | $ - | $ 129.000.000
Publicaciones y difusión de resultados | $ 63.000.000 | $ - | $ - | $ 63.000.000
Registros y certificaciones | $ 15.000.000 | $ - | $ - | $ 15.000.000
Salidas de campo | $ 50.000.000 | $ - | $ - | $ 50.000.000
Servicios técnicos y tecnológicos | $ 3.500.000 | $ - | $ - | $ 3.500.000
Software especializado | $ 28.000.000 | $ - | $ - | $ 28.000.000
TOTAL | $ 2.972.000.000 | $ 8.800.000 | $ 1.496.143.041 | $ 4.476.943.041

## Slide 41: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## Slide 42
1. Para la realización de taller en la zona de estudio, se requiere comprar:
Compra de 01 Video Beam portátil
Compra de 01 Impresora
2. Para la identificación de especificaciones de desempeño y restricciones al diseño, se requiere comprar:
Compra de 02 equipos (computadores)
Del rubro de equipo, queda aún un saldo disponible, del cual se podría comprar.
Boletín 1.
SOLICITUDES

## Slide 43
Baja disponibilidad de acceso libre a información de normas técnicas internacionales.
Bajo o nulo a acceso a información documentada sobre la operación fluvial en el río Atrato para el tramo de estudio.
Falta de información relacionada al componente energético actual de la zona de estudio.
Dificultad para la estimación de flujos de transporte de pasajeros y carga en los nodos del río Atrato, debido a la escaza o nula información en fuentes oficiales, tampoco fue posible obtenerla en salidas de campo, por falta de documentación por parte de las empresas transportadoras.
Escasa o nula información del componente ambiental en cada uno de los muelles y embarcaderos de los nodos ubicados en la zona de estudio.
DIFICULTADES Y RETOS

## Slide 44
Falta de información específica de las diferentes alternativas tecnológicas de propulsión eléctrica, como eficiencia energética de equipos, rendimientos del sistema ante diferentes condiciones, información sobre la gestión ambiental, etc. Esto debido a que los fabricantes y proveedores de las alternativas exigen firmar un acuerdo de confidencialidad o realizar la compra del sistema para compartir esa información.
Un requerimiento fundamental es que el proveedor debe contar con representación en Colombia para el soporte técnico antes, durante y después de la construcción de la embarcación
Un requerimiento fundamental es que el proveedor del sistema de propulsión eléctrico debe contar con representación en Colombia para garantizar el soporte técnico antes, durante y después de la construcción de la embarcación. Lo que ha ido limitando, la cantidad de posibles proveedores y también de alternativas.
DIFICULTADES Y RETOS

## Slide 45
De acuerdo con la revisión de diseño y los resultados de las pruebas, se concluye que el prototipo funcional del Bote de Reconocimiento Fluvial – BRF, cumplió con todos los requerimientos de diseño propuestos. El desempeño de la embarcación fue medido por un conjunto de pruebas con protocolos internos de la Corporación con relación a su velocidad, radio de giro y maniobrabilidad. Adicionalmente, el diseño de la embarcación cumple con los requisitos dados por las normativas citadas y la validación de la resistencia al avance del casco según la profundidad y la resistencia estructural del casco fueron realizados mediante análisis computacionales.
El diseño de la embarcación permite navegaciones en ríos secundarios de escasa profundidad, la navegación en ríos primarios como el río Atrato no representaría inconvenientes ni alteraciones en el diseño del casco. Dado que para el proyecto ECOTEA se usará el presente prototipo funcional y cuya adecuación a una embarcación eléctrica no modificaría ninguna de las características principales de la embarcación como lo son sus dimensiones, formas del casco, desplazamientos y calado; los resultados de desempeño obtenidos pueden aplicarse para caracterizar el prototipo de la nueva embarcación.
En la vigilancia tecnológica se pudieron identificar y caracterizar distintos tipos de sistemas de propulsión que se encuentran en el mercado. Entre los cuales se destacan sistemas de autonegación por medio de energías renovables y los sistemas que solo cuentan con almacenamiento de energía mediante paquete de baterías, los cuales en su mayoría son implementados en embarcaciones de recreo.
CONCLUSIONES

## Slide 46
Boletín 1.
CONCLUSIONES
De acuerdo con la política pública revisada a nivel nacional y regional, se puede concluir que el transporte fluvial eléctrico eco-amigable tiene gran viabilidad en Colombia por su alineación con los diferentes instrumentos de planificación del país.
El proceso jerárquico analítico utilizado en este informe ha permitido obtener las alternativas de priorización de nodos, modelando los diversos factores con sus criterios por medio de la metodología AHP. Las alternativas con prioridad que resultaron luego de la aplicación del método son Riosucio, Quibdó, Turbo y Carmen del Darién. Estas alternativas representan la interacción simultánea de los conceptos técnicos, económicos, demográficos y ambientales. Esto implica la disponibilidad energética y su estrecha relación con la autonomía de transporte en las distancias establecidas entre nodos. Las distancias entre los nodos elegidos como prioritarios muestran una equivalencia en ordenes de magnitud, que son en promedio de 160 km.
Al igual que en el contexto nacional, el transporte fluvial en el río Atrato presenta grandes deficiencias que incluyen una infraestructura de soporte insuficiente y deteriorada, con una flota fluvial obsoleta. Sumado a la ausencia de gobernanza, no hay controles, dado que no cuenta con un marco normativo y regulatorio actualizado, ni apropiado para garantizar el desarrollo de este potente modo de transporte.

## Slide 47: PRESUPUESTO
RUBRO | FINANCIADO | CONTRAPARTIDA EFECTIVO | CONTRAPARTIDA EN ESPECIE | VALOR TOTAL
Actividades de difusión | $ 69.750.000 | $ - | $ - | $ 69.750.000
Apoyo formación doctoral | $ 30.000.000 | $ - | $ - | $ 30.000.000
Asesorías especializadas | $ 35.000.000 | $ - | $ 35.000.000 | $ 70.000.000
Equipos | $ 1.114.000.000 | $ - | $ 750.601.088 | $ 1.864.601.088
Gastos de administración | $ 120.300.336 | $ - | $ - | $ 120.300.336
Gastos de desplazamiento | $ 49.292.000 | $ - | $ - | $ 49.292.000
Material bibliográfico | $ 5.000.000 | $ - | $ 50.141.569 | $ 55.141.569
Materiales e insumos | $ 233.500.000 | $ - | $ 10.000.000 | $ 243.500.000
Personal científico | $ 376.378.880 | $ 8.800.000 | $ 643.680.384 | $ 1.028.859.264
Personal de apoyo | $ 650.278.784 | $ - | $ 6.720.000 | $ 656.998.784
Personal formación de alto nivel | $ 129.000.000 | $ - | $ - | $ 129.000.000
Publicaciones y difusión de resultados | $ 63.000.000 | $ - | $ - | $ 63.000.000
Registros y certificaciones | $ 15.000.000 | $ - | $ - | $ 15.000.000
Salidas de campo | $ 50.000.000 | $ - | $ - | $ 50.000.000
Servicios técnicos y tecnológicos | $ 3.500.000 | $ - | $ - | $ 3.500.000
Software especializado | $ 28.000.000 | $ - | $ - | $ 28.000.000
TOTAL | $ 2.972.000.000 | $ 8.800.000 | $ 1.496.143.041 | $ 4.476.943.041

## Slide 48: PRESUPUESTO Actividades de difusión
 |  | COTECMAR | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | UNAL | CEIPA | ICONTEC | IIAP | TOTAL FINANCIADO
ACTIVIDIDADES DE DIFUSIÓN | DESCRIPCION | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | 
Foros /Talleres participativos en la zona de estudio | Presentación y divulgación de resultados del proyecto | $ 10.000.000 |  |  |  |  | $ 25.250.000 | $ 35.250.000
Ponencia en Congreso Nacional | Presentación y divulgación de resultados del proyecto | $ 4.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |  | $ 8.000.000
Ponencia en Congreso Internacional | Presentación y divulgación de resultados del proyecto | $ 7.500.000 |  |  | $ 2.500.000 |  |  | $ 10.000.000
Pago de material audiovisual | Pago de material audiovisual y boletin | $ 6.000.000 |  | $ 2.500.000 |  |  |  | $ 8.500.000
Cursos | Cursos de movilidad eléctrica | $ 8.000.000 |  |  |  |  |  | $ 8.000.000
TOTAL |  | $ 35.500.000 | $ 1.000.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 1.000.000 | $ 25.250.000 | $ 69.750.000

## Slide 49: PRESUPUESTO Apoyo personal doctoral
CONCEPTO | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | TOTAL FINANCIADO
 | FINANCIADO MINCIENCIAS | 
MATRICULA ESTUDIANTE DOCTORAL | $24.000.000 | $24.000.000
PASAJES PASANTIA DOCTORAL | $6.000.000 | $6.000.000
TOTAL | $ 30.000.000 | $ 30.000.000

## Slide 50: PRESUPUESTO Asesorías especializadas
 | CEIPA | TOTAL FINANCIADO
 | FINANCIA MIN | 
ASESORÍAS ESPECIALIZADAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | 
Asesoría en análisis de nodos de transporte fluvial y modelo de flujos de transporte de carga y pasajeros | $35.000.000 | $ 35.000.000
TOTAL | $ 35.000.000 | $ 35.000.000

## Slide 51: PRESUPUESTO Equipos
EQUIPOS | JUSTIFICACIÓN | PROPIEDAD/ADMINISTRACIÓN CUIDADO Y CUSTODIA | TOTAL FINANCIADO
Equipo principal y auxiliares del sistema de propulsión | Requeridos para adosar el sistema de propulsión | COTECMAR | $ 593.000.000
Infreaestructura de recarga | Plataforma | COTECMAR | $180.000.000
Equipos auxiliares | Requeridos para integrar a la plataforma como sistemas auxiliares. | COTECMAR | $ 240.000.000
Equipos de cómputo | - | COTECMAR | $ 42.000.000
Equipos de cómputo | - | UNAL | $ 14.000.000
Equipos de cómputo | - | UTCH | $ 14.000.000
Equipos de cómputo | - | Ceipa | $ 14.000.000
1 Workstation + 1 computador | Requerida para instalación de software de modelación | UdeC | $ 17.000.000
 |  | TOTAL | $ 1.114.000.000

## Slide 52: PRESUPUESTO Gastos de administración
JUSTIFICACIÓN | COTECMAR | TOTAL FINANCIADO
 | FINANCIADO MINCIENCIAS | 
Gastos de administración | $ 120.300.336 | $ 120.300.336
TOTAL | $ 120.300.336 | $ 120.300.336

## Slide 53: PRESUPUESTO Gastos de desplazamiento
 |  | COTECMAR | 
Descripción Viaje | JUSTIFICACION | FINANCIADO MINCIENCIAS | TOTAL FINANCIADO
Viaje | Transporte nacional y viáticos para evento foro/taller | $ 30.608.000 | $ 30.608.000
Viaje | Transporte nacional y viáticos para congresos nacionales | $ 12.224.000 | $ 12.224.000
Viaje | Transporte internacional y viáticos para congresos internacionales | $ 6.460.000 | $ 6.460.000
TOTAL |  | $ 49.292.000 | $ 49.292.000

## Slide 54: PRESUPUESTO Material Bibliográfico
JUSTIFICACIÓN | COTECMAR | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | UNIVERSIDAD NACIONAL | CEIPA | UTCH | ICONTEC | TOTAL FINANCIADO
Revisión bibliográfica | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | - | $ 5.000.000

## Slide 55: PRESUPUESTO Materiales e insumos
MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACION | JUSTIFICACIÓN | COTECMAR | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | UNAL | CEIPA | UTCH | ICONTEC | TOTAL FINANCIADO
Materiales e insumos | Consumibles requeridos para el cumplimiento de los compromisos del proyecto (papeleria, tintas, cinta, etc) | $ 9.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.500.000 | $ 8.000.000 | $ 7.000.000 | $ 1.000.000 | $ 33.500.000
Lámina de aluminio y demás materiales para el casco. | Requeridos para la construcción del casco de la embarcación (incluye aluminio, soldadura, pinturas especiales, entre otros) | $ 200.000.000 | - | - | - | - | - | $ 200.000.000
 | TOTAL | $ 209.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.500.000 | $ 8.000.000 | $ 7.000.000 | $ 1.000.000 | $ 233.500.000

## Slide 56: PRESUPUESTO Personal vinculado**
COTECMAR | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
Edwin Giovanny Paipa Sanabria | CONTRAPARTIDA
Linda Sofia Atencio Ortiz | $ 91.761.408,00
Miguel Andrés Garnica López | CONTRAPARTIDA
Juan Antonio Contreras Montes | $ 5.000.000,00
Daniel Gónzalez Montoya | $ 10.000.000,00
Fernando Salazar Arrieta | $ 5.000.000,00
CC Manuel Alejandro Ariza Zuluaga | CONTRAPARTIDA
Priscilla Areiza Frieri | $ 7.905.024,00
Reynaldo Rafael Mendoza | $ 52.234.752,00
Diana Marcela Ramírez Wilches | $ 52.234.752,00
Omar David Vásquez Berdugo | $ 26.117.376,00
David Ricardo Alvarado Carvajal | $ 55.357.440,00
CF David Ignacio Fuentes Montaña | CONTRAPARTIDA
Clara Paola Camargo Diaz | $ 10.686.528,00
Claudia Fernanda Castro Faccetti | $ 32.962.560,00
Silvana Consuelo Castañeda Pérez | $ 48.000.000,00
Kevin Eliecer Patron | $ 9.794.016,00
Luis Daniel Leal | $ 62.400.000,00
David Leonardo Pérez Avella | $ 2.806.848,00
Paola Andrea Ruiz Franco | $ 31.200.000,00
Kevin Eduardo Amor Mejia | $ 78.588.960,00
PERSONAL DE APOYO | $ 6.000.000,00
PERSONAL DE APOYO | $ 200.000.000,00
Hernán David Vergara Pestana | $ 78.588.960,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
Edgar Eduardo Quiñones Bolaños | $ 82.406.400,00
Dalia Astrid Moreno Egel | $ 41.703.936,00
Mónica Eljaiek Urzola | $ 41.703.936,00
Nora Carolina Romero | $ 48.000.000,00
Yamileth Aguirre Restrepo | $ 72.000.000,00
Leonardo Bohorquez Maldonado | $ 57.000.000,00
Víctor Borja Marrugo | $ 50.700.006,00
INSTITUTO DE INVESTIGACION AMBIENTAL JOHN VON NEUMANN - IIAP | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
Moisés Mosquera Blandón | $ 21.464.640,00
Lady Yulenis Vargas Porras | $ 21.464.640,00
Zulmary Valoyes Cardozo | $ 21.464.640,00
Liz América Lozano Mayo | $ 21.464.640,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
John Edwin Candelo Becerra | $ 18.798.912,00
Mateo de Jesus Torres | $ 57.000.000,00
PERSONAL DE APOYO | $ 6.000.000,00
PERSONAL DE APOYO | $ 6.000.000,00
PERSONAL DE APOYO | $ 6.000.000,00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - UTCH | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
Yuber Palacios Torres | $ 98.887.680,00
PERSONAL DE APOYO | $ 6.000.000,00
Allien Janeth Romaña Palacios | $ 28.200.000,00
ICONTEC | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
Luisa Fernanda Pallares Wilches | $ 25.136.000,00
Gerson Fredy Torres Baquero | $ 25.136.000,00
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA | 
NOMBRE COMPLETO | TOTAL HONORARIO
Julián Andrés Zapata Cortés | $ 82.368.000,00
Ángel Rodrigo Vélez Bedoya | $ 74.880.000,00
Amparo Acosta Hurtado | $ 6.720.000,00
Sara Isabel Castaño Bolívar | $ 720.000,00
PERSONAL DE APOYO | $ 4.800.000,00
PERSONAL DE APOYO | $ 1.200.000,00
Orlando Zapata Cortes | $ 21.000.000,00

## Slide 57: PRESUPUESTO Publicaciones y difusión
PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN | COTECMAR | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | CEIPA | UTCH | TOTAL FINANCIADO
 | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | FINANCIADO MINCIENCIAS | 
ARTÍCULOS | $ 12.500.000 | $ 12.500.000 | 12.500.000 | $ 12.500.000 | $ 50.000.000
Libro de investigación | $ 13.000.000 |  |  |  | $ 13.000.000
 |  |  |  |  | $ -
TOTAL | $ 25.500.000 | $ 12.500.000 | $ 12.500.000 | $ 12.500.000 | $ 63.000.000

## Slide 58: PRESUPUESTO Registros y certificaciones
 | ICONTEC | TOTAL FINANCIADO
DESCRIPCIÓN | FINANCIADO MINCIENCIAS | 
Proceso de certificación | $ 15.000.000 | $ 15.000.000
TOTAL | $ 15.000.000 | $ 15.000.000

## Slide 59: PRESUPUESTO Salidas de campo
DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACION | NO DE SALIDAS | COSTO UNITARIO | COTECMAR | 
 |  |  |  | FINANCIADO MINCIENCIAS | TOTAL FINANCIADO
SALIDA DE CAMPO | REQUERIDA PARA CARACTERIZACIÓN DE NODOS Y LIMITACIONES O RESTRICCIONES AL DISEÑO | 5 | $ 10.000.000 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000
TOTAL |  |  |  | $ 50.000.000 | $ 50.000.000

## Slide 60: PRESUPUESTO Servicios técnicos y tecnológicos
 | UNAL | 
DESCRIPCIÓN | FINANCIADO MINCIENCIAS | TOTAL FINANCIADO
Servicio de laboratorio | $ 3.500.000 | $ 3.500.000
TOTAL | $ 3.500.000 | $ 3.500.000

## Slide 61: PRESUPUESTO Software especializado
SOFTWARE ESPECIALIZADO UdeC | JUSTIFICACIÓN | CANTIDAD | TOTAL FINANCIADO | TOTAL PROYECTO
SimaPro | Requerido para realización de análisis de ciclo de vida | 1 | $ 28.000.000,000 | $ 28.000.000
TOTAL |  |  | $ 28.000.000,000 | $ 28.000.000

## Slide 62
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
Boletín 1.
CONCLUSIONES